ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

ОКП 85 5900                                                                                                             Группа М38

«Одежда форменная для работников ОАО «РЖД»

СОРОЧКИ ФОРМЕННЫЕ

ТУ 8559-009-01124323-2009

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Настоящие технические условия распространяются на сорочки форменные, предназначенные в качестве форменной одежды для машинистов и помощников машинистов локомотивов, проводников пассажирских вагонов и других работников структурных подразделений ОАО «РЖД» среднего, младшего и рядового составов.

Пример записи продукции при заказе:

«Сорочка форменная   Тип А, ТУ 8559-009-01124323-2009»

«Сорочка форменная   Тип Б,  ТУ 8559-009-01124323-2009»

«Сорочка форменная   Тип В,  ТУ 8559-009-01124323-2009»

«Сорочка форменная   Тип Г,  ТУ 8559-009-01124323-2009»

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1 Сорочки (рубашки) форменные  (Рис. 1, 2) должны изготавливать в соответствии с требованиями настоящих технических условий, ГОСТ Р 50504-2009 и образцом, утвержденным в установленном порядке.

1.2  Типы

1.2.1 Сорочки форменные в зависимости от назначения изготавливают четырех  типов:

Тип А - сорочка форменная с короткими рукавами белого цвета

для машинистов и помощников машинистов локомотивов, проводников пассажирских вагонов и других работников структурных подразделений ОАО «РЖД» среднего, младшего  и рядового составов (черт. 1).

Тип Б - сорочка форменная с короткими рукавами голубого цвета для машинистов и помощников машинистов локомотивов, проводников пассажирских вагонов и других работников структурных подразделений ОАО «РЖД» среднего, младшего и рядового составов (черт. 1).

Тип В - сорочка форменная с длинными рукавами белого цвета

для машинистов и помощников машинистов локомотивов, проводников пассажирских вагонов и других работников структурных подразделений ОАО «РЖД» среднего, младшего и рядового составов (черт. 2).

Тип Г - сорочка форменная с длинными рукавами голубого цвета для машинистов и помощников машинистов локомотивов, проводников пассажирских вагонов и других работников структурных подразделений ОАО «РЖД» среднего, младшего и рядового составов (черт. 2).

Рис.1

Рис. 2

1.3. Основные размеры

1.3.1 Размер сорочки  должен соответствовать основным размерным признакам типовых мужских фигур, указанных в таблице 1.

Таблица 1

| Группировка ростов типовых фигур | Длина сорочек | Обхват шеи Обхват груди третий |
| --- | --- | --- |
| 158, 164 | Первая | 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 49 132 |
| 170, 176 | Вторая | 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 |
| 182, 188 | Третья | 39 40 41 42 43 44 45 46 47 92 96 100 104 108 112 116 120 124 |

Примечания:

1. Значения размерных признаков, указанные в таблице 1, допускается использовать в различных сочетаниях, в соответствии с классификацией типовой фигуры мужчин.

2. Допускается изготавливать сорочки форменные других размеров по согласованию с заказчиком.

1.3.2 Измерения готовых сорочек должны соответствовать величинам, указанным в таблице 2 и 3 и на черт. 1, 2.

| 1.3.2.1 Измерения готовых сорочек с короткими рукавами Тип А, Тип Б должны соответствовать величинам, указанным в таблице 2 и на черт. 1. Таблица 2 № п/п Наименование измерения Рост типовой фигуры человека, см Обхват груди типовой фигуры человека, см Допускаемое отклонение, см 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 Обхват шеи типовой фигуры человека, см 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Сорочка мужская с коротким рукавом Тип А, Тип Б (черт.1) 1 Длина изделия по спинке от шва притачивания воротника до низа (измерять с притачанной кокеткой) 164 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 ±1,0 170 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 176 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 182 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 188 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 74,0 194 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 2 Ширина спинки по линии притачивания кокетки 164-194 46,5 47,5 48,5 49,5 52,1 53,1 54,1 55,1 57,3 58,3 59,3 ±0,5 3 Ширина изделия на уровне глубины проймы (в застегнутом виде) 164-194 55,0 57,0 59,0 61,0 63,0 65,0 67,0 69,0 71,0 73,0 75,0 ±1,0 4 Длина рукава от высшей точки оката до низа 164 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 ±0,7 170 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 176 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 182 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 188 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5 194 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 Продолжение таблицы 2 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 5 | Длина воротника. Измерять от центра пуговицы до внешнего края петли | 164-194 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | ±0,5 |
| 6 | Длина кармана посередине | 164-194 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | ±0,3 |
| 7 | Ширина кармана | 164-194 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ±0,3 |
| 8 | Длина клапана кармана | 164-194 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | ±0,3 |
| 9 | Ширина клапана | 164-194 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ±0,3 |
| 10 | Длина погона | 164-194 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | ±0,3 |
| 11 | Ширина погона | 164-194 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ±0,2 |
| 12 | Ширина отлета воротника посередине | 164-194 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | ±0,3 |
| 13 | Ширина отлёта воротника в концах | 164-194 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | ±0,3 |
| 14 | Высота стойки воротника | 164-194 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ±0,2 |
| 15 | Ширина рукава на уровне глубины проймы | 164-194 | 19,7 | 20,4 | 21,1 | 21,8 | 22,5 | 23,2 | 23,9 | 24,6 | 25,3 | 26 | 26,7 | ±0,5 |
| 16 | Ширина рукава внизу | 164-194 | 17,9 | 18,6 | 19,3 | 20 | 20,7 | 21,4 | 22,1 | 22,8 | 23,5 | 24,2 | 24,9 | ±0,5 |
| 17 | Длина кокетки | 164-194 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | ±0,5 |
| 18 | Ширина внизу от середины спинки до края борта (измерять при растянутой эластичной ленте) | 164-194 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 | 73,5 | ±1,0 |
| 19 | Ширина пояса от низа изделия до строчки | 164-194 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ±0,3 |

Примечание: Измерение линейных размеров производить рулеткой металлической по ГОСТ 7502-98.

1.3.2.2 Измерения готовых сорочек с длинными рукавами Тип В, Тип Г должны соответствовать величинам, указанным в таблице  3 и на черт. 2.

Таблица 3

| № п/п | Наименование измерения | Рост типовой фигуры человека, см | Обхват груди типовой фигуры человека, см | Допускаемое отклонение, см |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |  |
|  |  |  | Обхват шеи типовой фигуры человека, см |  |
|  |  |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Сорочка мужская с длинными рукавами Тип В, Тип Г(черт.2) |
| 1 | Длина изделия по спинке от шва притачивания воротника до низа (измерять с притачанной кокеткой) | 164 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | ±1,0 |
|  |  | 170 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 |  |
|  |  | 176 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |  |
|  |  | 182 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 |  |
|  |  | 188 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |  |
|  |  | 194 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 |  |
| 2 | Ширина спинки по линии притачивания кокетки | 164-194 | 49,0 | 50,0 | 51,0 | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 55,0 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | ±0,5 |
| 3 | Ширина изделия на уровне глубины проймы (в застегнутом виде) | 164-194 | 57,4 | 59,4 | 61,4 | 63,4 | 66,5 | 68,5 | 70,5 | 72,5 | 75,5 | 77,5 | 79,5 | ±1,0 |

Продолжение таблицы 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Длина рукава от высшей точки оката до низа | 164 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | ±1,0 |
|  |  | 170 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 |  |
|  |  | 176 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |  |
|  |  | 182 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 |  |
|  |  | 188 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 |  |
|  |  | 194 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |  |
| 5 | Длина воротника. Измерять от центра пуговицы до внешнего края петли | 164-194 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | ±0,5 |
| 6 | Длина манжеты | 164-194 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | ±0,5 |
| 7 | Ширина манжеты | 164-194 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ±0,3 |
| 8 | Длина кармана посередине | 164-194 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | ±0,3 |
| 9 | Ширина кармана | 164-194 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | ±0,3 |
| 10 | Ширина отлета воротника посередине | 164-194 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | ±0,3 |
| 11 | Ширина воротника в концах | 164-194 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | ±0,3 |
| 12 | Высота стойки воротника | 164-194 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ±0,2 |
| 13 | Ширина рукава под проймой | 164-194 | 22,1 | 22,7 | 23,3 | 23,9 | 24,5 | 25,1 | 25,7 | 26,3 | 26,8 | 27,4 | 28,0 | ±0,5 |
| 14 | Длина кокетки | 164-194 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | ±0,5 |

Примечание. Измерение линейных размеров производить рулеткой металлической по ГОСТ 7502-98.

Черт. 1

Черт. 2

1.4 Внешний вид

1.4.1 Внешний вид сорочек  Тип А и Тип Б

1.4.1.1 Сорочка мужская прямого силуэта, с центральной бортовой  застежкой до низа на восемь-девять пуговиц; одна - на стойке воротника, пять-шесть - на полочке, две - на поясе.

# 1.4.1.2 Низ сорочки по бокам собран на регулируемую эластичную тесьму.

1.4.1.3  Воротник отложной, с отрезной стойкой, обработанный методом прямого дублирования. Углы воротника острые.

1.4.1.4 По отлету и концам воротника, стойке воротника, погонам, по поясу, клапанам, накладным карманам, по шву притачивания кокетки, по швам втачивания рукавов проложена отделочная строчка 0,1-0,2 см от края детали или шва.

1.4.1.5 По верхнему сгибу манжеты и шву притачивания клапанов проложена  строчка шириной 0,6 см.

1.4.1.6 Полочки сорочек с верхними накладными карманами с клапанами, застегивающимися на пуговицы.

Над левым клапаном верхнего накладного кармана  располагается нагрудный знак различия  работников ОАО «РЖД» в соответствии с должностным положением работников  ОАО «РЖД».

1.4.1.7 Спинка с кокеткой, по шву притачивания кокетки к спинке заложены две мягкие складки.

1.4.1.8  В области плечевых швов на кокетках в швы втачивания рукавов втачаны хлястики - погоны, которые пристегиваются на петлю и пуговицу.

1.4.1.9 Рукава короткие рубашечные двухшовные с цельнокроеными манжетами. На левом рукаве, в верхней части –нарукавный знак принадлежности к ОАО «РЖД»: Тип А (ТУ 8151-043-00083262-2009); Тип Б (ТУ 8151-045-00083262-2009).

1.4.2 Внешний вид сорочек Тип В и Тип Г

1.4.2.1 Сорочка мужская прямого силуэта с центральной бортовой застежкой до низа на семь пуговиц; одна - на стойке воротника, шесть - на полочке.

1.4.2.2  Воротник отложной, с отрезной стойкой, обработанный методом прямого дублирования, углы воротника острые.

1.4.2.3  По отлету и концам воротника, стойке воротника, накладному карману, манжетам и по шву притачивания кокетки, по швам втачивания рукавов проложена отделочная строчка 0,1-0,2 см от края детали или шва.

1.4.2.4  По низу сорочки проложена  строчка шириной 1,0 см.

1.4.2.5 Левую полочку обрабатывают планкой. На левой полочке верхний накладной карман с фигурной обтачкой.

Над левым верхним накладным карманом располагается нагрудный знак различия работников ОАО «РЖД» в соответствии с должностным положением работников  ОАО «РЖД».

1.4.2.6 Спинка с кокеткой, по шву притачивания кокетки к спинке заложены две мягкие складки.

1.4.2.7 Рукава длинные рубашечные двухшовные с манжетами. Манжеты прямоугольные, застегиваются на 1 пуговицу и петлю (1 пуговица - регулировочная). Шлица рукава обработана планкой. По шву притачивания манжеты заложены 2 складки. На левом рукаве, в верхней части –  нарукавный знак принадлежности к ОАО «РЖД»: Тип В (ТУ 8151-043-00083262-2009); Тип Г (ТУ 8151-045-00083262-2009).

1.5  Основные требования к изготовлению

1.5.1 Виды стежков, строчек и швов – по ГОСТ 12807-03.

1.5.2 Определение сортности сорочек – по ГОСТ 12566-88.

1.5.3 Сорочки должны быть изготовлены в соответствии с требованиями «Промышленной технологии поузловой обработки швейных изделий».

1.6 Особенности обработки

1.6.1 Воротник,  верхнюю стойку, верхний клапан  в сорочках всех типов обрабатывают методом фронтального дублирования с применением клеевого прокладочного материала.

Погоны  в сорочках Тип А, Тип Б, манжеты рукавов в сорочках Тип В и Тип Г обрабатывают методом фронтального дублирования с применением клеевого прокладочного материала.

1.6.2  По воротнику, стойке воротника, накладным карманам, манжетам и по шву притачивания кокетки прокладывают отделочную строчку 0,1-0,2 см от края или строчки обтачивания.

1.6.3 Детали сорочек соединяют стачным швом с одновременным обметыванием, шириной 0,8 см.

1.6.4 Обтачивание воротника выполняют на расстоянии 0,2 см от срезов второго слоя прокладки.

1.6.5 Соединение кокетки со спинкой производят  двумя строчками, вкладывая спинку между кокетками.

1.6.6 В сорочках Тип А и Тип Б нижний срез рукавов обрабатывают швом вподгибку с закрытым срезом на лицевую сторону детали, образуя манжету.

1.6.7 В сорочках Тип В и Тип Г на верхних частях рукавов по нижним срезам детали при притачивании манжет закладывают складки.

Длина шлицы от закрепки до шва притачивания манжеты - 11,0±0,5 см. Ширина планки шлицы - 1,5 см.

# 1.6.8  Низ  сорочек Тип А, Тип Б обработан обтачкой.

Допускается в сорочках Тип А, Тип Б нижний срез спинки и полочки обрабатывать обтачкой внутрь, швом 1,0 см, с прокладыванием бязи для уплотнения, образуя пояс. Верхний срез обтачки  обрабатывают швом вподгибку 1,0  см и настрачивают шириной шва 0,1-0,2 см.

# Один конец эластичной тесьмы закрепляют, ко второму пришивают пуговицу,  на кулисках обметывают петли, с помощью которых регулируется ширина изделия внизу.

# 1.6.9  Ширина пояса в готовом виде - 6, 0 см. Пояс, в области боковых швов, присобран на две эластичные тесьмы.

# 1.6.10 Ширина эластичной петли - 12,0 мм. Эластичную петлю регулируют с помощью петли и пуговицы (2 петли и 2 пуговицы).

1.6.11 Петли обметывают в следующих местах:

- на левой полочке, в сорочках Тип А и Тип Б на планке, на расстоянии 1,5 см от края борта, вдоль посередине детали – пять (для ростов158-176 см) или шесть (для ростов 182-188 см) вертикальных долевых петель: верхнюю - на расстоянии 4,5 см от шва втачивания воротника до верхней петли, нижнюю – на расстоянии 4,5±1,8 см от верхней строчки настрачивания обтачки до нижнего края петли, остальные - на равном расстоянии одна от другой;

- на левой полочке, в сорочках Тип В и Тип Г  на планке, на расстоянии 1,5 см от края борта, вдоль посередине детали – пять (для ростов158-176 см) или шесть (для ростов 182-188 см) вертикальных долевых петель: верхнюю - на расстоянии 4,5 см от шва втачивания воротника до верхней петли, нижнюю – на расстоянии 10,0±1,0 см от нижнего края сорочки до нижнего края петли, остальные -  на равном расстоянии одна от другой;

- на левом конце стойки воротника – одну петлю посередине ширины, параллельно шву притачивания стойки, на расстоянии 1,2 см от края стойки;

- в сорочках Тип А, Тип Б, две нижние петли – горизонтально, на расстоянии 1,2 см от края борта и 1,5 см от верхней строчки обтачки и низа изделия;

- на манжете в сорочках  Тип В и Тип Г  одну петлю посередине ширины, на расстоянии 1,2 см  от бокового края;

- на клапане кармана - одну петлю посередине ширины, на расстоянии 1,0 см от мыса;

- на обтачке низа пояса, со стороны полочек в сорочках Тип А, и Тип Б – по две петли для пристегивания эластичной ленты.

1.6.12  Пуговицы пришивают соответственно расположению петель:

- на правой полочке – пять – шесть пуговиц;

- на правом конце стойки воротника – одну пуговицу на расстоянии 1,5 см от края;

- на манжете – одну посередине ширины на расстоянии 1,5 см от края, вторую -  на расстоянии 2,5 см от первой;

- на кармане – одну пуговицу;

- на эластичных лентах – по одной пуговице на расстоянии 1,0 см от свободного конца.

Примечание:

В зависимости от условий производства и по согласованию изготовителя с разработчиком допускаются изменения технологии обработки, не ухудшающие качества изделия.

1.7 Характеристики (показатели) продукции, подтверждаемые при декларировании соответствия

1.7.1 Готовая продукция должна соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологической, гигиенической безопасности, нормируемым действующим законодательством и требованиям технического регламента  таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности  продукции легкой промышленности» от 9  декабря  2011 г. № 876.

1.7.2  Безопасность и соответствие сорочек форменных мужских, как изделий второго слоя,  обеспечивается выполнением требований ТР ТС 017/2011  и требований стандартов, приведенных в таблице 4:

Таблица 4

| № п/п | Характеристики | НД на продукцию | НД на методы испытаний для определения характеристик |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Идентификация продукции в соответствии с НТД | ТУ 8559-009-01124323-2009 | - |
| 2 | Вид и массовая доля сырья | ТУ 8559-009-01124323-2009 | ГОСТ ИСО 1833-11-2011 |
| 3 | Устойчивость окраски к физико-химическим воздействиям, не менее 3 баллов: -стирки; -пота; -трения сухого | ТР ТС 017/2011 | ГОСТ 9733.4-83 ГОСТ 9733.6-83 ГОСТ 9733.27-83 |
| 4 | Воздухопроницаемость, дм³/м²с, не менее 60 | ТР ТС 017/2011 | ГОСТ 12088-77 |
| 5 | Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м, не более 15 | ТР ТС 017/2011 | ТР ТС 017/2011 |
| 6 | Содержание свободного формальдегида мкг/г, е более 300 | ТР ТС 017/2011 | ГОСТ 25617-2014 |
| 7 | Индекс токсичности в водной среде, % , от 70 до 120 | ТР ТС 017/2011 | ГОСТ 32075-2013 |
| 8 | Интенсивность запаха, баллы, не более 2 | ТР ТС 017/2011 | ТР ТС 017/2011 |
| 9 | Содержание летучих химических веществ (воздушная среда), мг/м³ | ТР ТС 017/2011 | ТР ТС 017/2011 |
| 10 | Содержание выделяющихся вредных химических веществ (водная среда), мг/дм³ |  |  |
| 11 | Содержание экстрагируемых химических элементов (водная среда), мг/дм³ |  |  |

1.8 Требования к материалам

1.8.1 Сорочки форменные должны изготавливать из материалов, указанных в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование материалов | Артикул, поверхностная плотность | Цвет | Состав сырья | Назначение материала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ткань сорочечная полотняного переплетения | поверхностная плотность 110 г/м² | голубой - pantone 12-4609 TPX Starlight Blue | 80% хлопок 20%ПЭ | Для изготовления сорочек Тип Б и Тип Г |
| 2 | Ткань сорочечная полотняного переплетения | поверхностная плотность 110 г/м² | белый - pantone 11-0601 TPX Bright White | 80% хлопок 20%ПЭ | Для изготовления сорочек Тип А и Тип В |
| 3 | Ткань прокладочная дублерин сорочечный | поверхностная плотность 75-90 г/м² | белый | 100% хлопок | Для прокладывания в воротник, стойку воротника, клапаны карманов, погон сорочек Тип А, Тип Б; Для прокладывания в воротник, стойку воротника, , манжеты сорочек Тип В, Тип Г |
| 4 | Ткань бязь | поверхностная плотность 110-130 г/м² | белый | 100% хлопок | Для прокладывания в обтачки низа спинки и полочки сорочек Тип А, Тип Б |
| 5 | Пуговицы основные | Ǿ 11,0 мм 4 прокола | в цвет ткани | пластик | Для застегивания борта, воротника, пояса, погон, клапанов накладных карманов и манжет сорочек Тип А, Тип Б, Тип В, Тип Г |
| 6 | Пуговицы вспомогательные | Ǿ 15,0 мм 2 прокола | в цвет ткани | пластик | Для регулирования пояса сорочек Тип А, Тип Б |
| 7 | Нитки ГОСТ 6309-93 | № 150 армированная | белый, в тон ткани | 100% ПЭ | Для стачивания деталей сорочек, обметывания срезов сорочек Тип А, Тип Б, Тип В, Тип Г |
| 8 | Нитки хлопчатобумажные | № 50 | в цвет ткани | 100% хлопок | Для стачивания деталей сорочек, обметывания срезов Тип А, Тип Б, Тип В, Тип Г |
| 9 | Тесьма эластичная | ширина 12,0 мм | белый | ПЭ/латекс | Для стягивания пояса сорочек Тип А, Тип Б |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Нарукавный знак принадлежности к ОАО «РЖД» | ТУ 8151-043-00083262-2009 |  |  | Для настрачивания в верхней области левого рукава сорочек Тип А и Тип В |
| 10а | Нарукавный знак принадлежности к ОАО «РЖД» | ТУ 8151-045-00083262-2009 |  |  | Для настрачивания в верхней области левого рукава сорочек Тип Б и Тип Г |
| 11 | Пакет | 6,0х8,0 см | прозрачный | полиэтилен | Для запасного куска материала и пуговицы |
| 12 | Пакет | 60,0х150,0 см | прозрачный | полиэтилен | Для упаковки изделия |
| 13 | Нагрудный знак различия среднего или младшего составов в соответствии с должностным положением работников ОАО «РЖД». |  |  |  | Для настрачивания над левым верхним накладным карманом сорочек Тип А, Тип Б, Тип В, Тип Г |
| 14 | Этикетка | 35,0х40,0 | белый | ПЭ | Состав сырья и уход за изделием |
| 15 | Этикетка | - | белый | ПЭ | Размер-рост изделия для крепления в шве притачивания стойки воротника |

Примечания:

1.  «Росжелдорснаб» - филиал ОАО «РЖД» совместно с причастными департаментами и управлениями ОАО «РЖД», а также при необходимости по согласованию с АО «ВНИИЖТ», вправе вносить изменения в перечень применяемых материалов  таблицы 5 по качеству не ниже указанных в таблице.

2. Фурнитура должны быть устойчива к химической чистке.

3. Нарукавный знак принадлежности к ОАО «РЖД для сорочек Тип А и Тип В  изготавливают по ТУ 8151-043-00083262-2009 «Нарукавный знак принадлежности к ОАО «РЖД», предназначенный для ношения на левом рукаве верхней одежды белого цвета».

4. Нарукавный знак принадлежности к ОАО «РЖД для сорочек Тип Б и Тип Г  изготавливают по ТУ 8151-045-00083262-2009 «Нарукавный знак принадлежности к ОАО «РЖД», предназначенный для ношения на левом рукаве верхней одежды голубого цвета».

5. Нагрудный знак различия должностного положения работников  ОАО «РЖД» выполняют в соответствии с утвержденными нормативными документами:

-ТУ 8151-030-00083262-2009 «Нагрудный знак различия среднего состава ОАО «РЖД» с одной звездой»;

-ТУ 8151-028-00083262-2009 «Нагрудный знак различия среднего состава ОАО «РЖД» с двумя звездами»;

-ТУ 8151-026-00083262-2009 «Нагрудный знак различия среднего состава ОАО «РЖД» с тремя звездами»;

-ТУ 8151-024-00083262-2009 «Нагрудный знак различия среднего состава ОАО «РЖД» с четырьмя звездами»;

-ТУ 8151-032-00083262-2009 «Нагрудный знак различия младшего состава ОАО «РЖД».

6. Ткани, применяемые для изготовления сорочек форменных,  по физико-механическим показателям должны соответствовать требованиям ГОСТ 29298-2005.

7. Цвет материалов для изготовления изделий форменной одежды указан в соответствии со стандартизированной системой Pantone Matching System,  по справочнику цветов на бумажном носителе (TPX).

1.9  Маркировка

1.9.1  Содержание, способ нанесения  и место маркировки на изделии – в соответствии с ГОСТ 10581-91. На товарном ярлыке, прикрепленном  к

изделию,  на упаковке     изделий (или группы изделий) должна быть нанесена следующая информация:

- наименование продукции, с указанием технических условий;

-наименование изготовителя или продавца, с указанием юридического     адреса;

- размер изделия;

- состав сырья (ткань верха);

- символы по уходу;

- дата изготовления - месяц и две последние цифры года».

1.9.2 Размер изделия обозначают величинами основных размерных признаков типовой фигуры с разделением дефисом в следующей последовательности: Рост - обхват груди – обхват шеи.

Допускается обозначение размерных признаков указывать на стандартной пиктограмме.

# 1.9.3 Жаккардовая этикетка с логотипом крепится на внутренней кокетке спинки.

# Размерный знак крепится по центру горловины в шов притачивания внутренней стойки.

# Этикетки «состав сырья» и «символы по уходу» втачивают в левый  боковой шов».

## 1.10  Упаковка

1.10.1  Упаковка изделий – по ГОСТ 10581-91.

# 1.10.2 Запрещено упаковывать изделия сразу после влажно-тепловой   обработки.

## 2.  ПРИЕМКА

2.1 Правила приемки изделий – по ГОСТ 23948-80.

2.2 Готовые сорочки форменные должны быть приняты техническим контролером предприятия-изготовителя.

## 3  МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1  Методы контроля качества изделий - по ГОСТ 4103-82.

3.2 Определение сортности изделий– по ГОСТ 12566-88.

3.3 Для контроля линейных размеров готовых изделий использовать рулетку металлическую – по ГОСТ 7502-98.

## 4  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение  - по ГОСТ 10581-91.

5  УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1 Указание по способам ухода оформляются символами согласно ГОСТ 16958-71 в зависимости от вида материалов в изделии по ГОСТ 25652-83.

5.2 Инструкцию по эксплуатации, при необходимости, разрабатывает изготовитель изделия в соответствии со свойствами материалов, используемых при изготовлении изделия.

6  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделий требованиям настоящих Технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

7 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 Сорочки  должны быть  изготовлены из материалов, безопасных для здоровья пользователя.

7.2 Сорочки во время эксплуатации не должны являться  причиной несчастных случаев.

7.3 Сорочки  во время эксплуатации не должны оказывать раздражающего, токсического действия на организм работающего.

8  ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

8.1 При изготовлении сорочек и в процессе их эксплуатации не должны выделяться токсичные вещества в окружающую среду.

8.2 Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны при изготовлении сорочек не должно превышать гигиенических нормативов в соответствии с ГН 2.2.5.2440-09, ГН 2.2.5.2308-07, ГН 2.2.5.1313-03.

Перечень  используемой

нормативно-технической документации

Таблица 6

| № п/п | Обозначение | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ГОСТ Р 50504-2009 | Сорочки верхние. Общие технические условия |
| 2 | ГОСТ 2.114-95 | Единая система конструкторской документации. Технические условия. Правила построения, изложения, оформления. |
| 3 | ГОСТ 12566-88 | Изделия швейные бытового назначения. Определение сортности |
| 4 | ГОСТ 29298-2005 | Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия |
| 5 | ГОСТ 16958-71 | Изделия текстильные. Символы по уходу. |
| 6 | ГОСТ 12807-03 | Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов. |
| 7 | ГОСТ 4103-82 | Изделия швейные. Методы контроля качества. |
| 8 | ГОСТ 7502-98 | Рулетки измерительные металлические. Технические условия. |
| 9 | ГОСТ 10581-91 | Изделия швейные и трикотажные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение. |
| 10 | ГОСТ 23948-80 | Изделия швейные. Правила приемки. |
| 11 | ГОСТ 25652-83 | Материалы для одежды. Общие требования к способам ухода. |
| 12 | ГОСТ 9733.6-83 | Материалы текстильные. Метод испытаний устойчивости окраски к поту. |
| 13 | ГОСТ 9733.4-83 | Материалы текстильные. Метод испытаний устойчивости окраски к стиркам. |
| 14 | ГОСТ 9733.27-83 | Материалы текстильные. Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению. |
| 15 | ГОСТ ИСО 1833-11-2011 | Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 11. Смеси целлюлозного и полиэфирного волокон (метод с использованием серной кислоты) |
| 16 | ГОСТ 32075-2013 | Материалы текстильные методы определения токсичности |
| 17 | ГОСТ 25617-2014 | Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные. Метод химических испытаний |
| 18 | ГОСТ 6309-93 | Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия |
| 19 | ГОСТ 12088-77 | Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости |
| 20 | ГН 2.2.5.1313- 03 | Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны |
| 21 | ГН 2.2.5.2440-09 | Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. |
| 22 | ГН 2.2.5.2308-07 | Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны |
| 23 | ГОСТ 2.503-2013 | Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила внесения изменений |
| 24 | ТР ТС 017/2011 | О безопасности продукции легкой промышленности» от 9 декабря 2011 г. № 876 |

Примечания:

- В соответствии с  пунктом 4.10 ГОСТ 2.503-2013 «Допускается не вносить в документы изделий народно-хозяйственного назначения изменения, связанные с изменением стандартов и ТУ на материалы и изделия, когда в измененном стандарте (ТУ) сохраняется применяемая марка (сортамент) и условное обозначение материала (изделия), а новая характеристика качества и параметры, определяющие его взаимозаменяемость, соответствуют требованиям данного документа, до переиздания документов (выпуска новых подлинников) или до передачи подлинников другой организации».

- В соответствии с пунктами 5.2 и 5.8 ГОСТ 2.503-2013 внести изменения, в том числе ранее выпущенные, в подлинник ТУ путем замены всех листов  (кроме титульного) документа с сохранением его прежнего обозначения.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к техническим условиям ТУ 8559 -009-01124323-2009

«Одежда форменная для работников ОАО «РЖД»

СОРОЧКИ ФОРМЕННЫЕ

«Настоящие технические условия разработаны АО «Всероссийским научно-исследовательским институтом железнодорожного транспорта» на основе проектно - конструкторской документации на  модели сорочек форменных для работников структурных подразделений ОАО «РЖД».

Технические условия сформированы с учетом результатов эксплуатационных испытаний, проведенных в структурных подразделениях ОАО «РЖД».

Представленные технические условия по построению, изложению и оформлению соответствуют требованиям ГОСТ 2.114-95 «ЕСКД. Технические условия», а установленные техническими условиями требования, нормы и методы контроля соответствуют требованиям действующих стандартов и технических условий.

Лист регистрации изменений ТУ 8559 -009-01124323-2009

«Одежда форменная для работников ОАО «РЖД»

СОРОЧКИ ФОРМЕННЫЕ

| Лист регистрации изменений |
| --- |
| Изменения | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в документе | Номер доку- мента | Входящий номер сопроводительного документа и дата | Подпись | Дата |
|  | изменен-ных | заменен- ных | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |
| 1 | 14-16 | 6-13 | - | - | - | - | 200/108047-01 от 10.02.2010 |  | 26.05.2016 |
| 2 | 14,15,21 | - | - | - | - | - | 200/108047-02 от 29.04.2010 |  | 26.05.2016 |
| 3 | 16,17,20,21 | 6-13 | - | - | - | - | 200/108047-03 от 15.12.2010 |  | 26.05.2016 |
| 4 | 20-22,27 | 19 | - | - | - | - | 200/108047-04 от 26.05.2016 |  | 26.05.2016 |